Обращение Администрации ГБУ «Волго-Балт» к судовладельцам и судоводителям

Внимание  судовладельцев и судоводителей!

В связи с приближающимся открытием навигации просим обратить  внимание на следующие моменты:

в соответствии с распоряжением Росморречфлота № АД-46-р от 26.03.2010 ориентировочная дата начала работы средств навигационного оборудования и судоходных гидротехнических сооружений на Волго-Балте (начало транзитного движения) 30 апреля. Конкретная дата зависит от  сроков очищения судовых ходов ото льда.

Движение  транспортных судов в  условиях остаточных ледовых явлений рекомендуется осуществлять караванами,  при необходимости – под проводкой ледокольных или буксировочных средств судовладельцев или средств  других компаний на договорной  основе. К движению во льдах

допускаются только суда, имеющие соответствующий реальному состоянию льда класс Регистра или разрешение на разовый переход.

Экипажи судов должны быть укомплектованы судоводителями, имеющими опыт работы в границах Северо-Западного бассейна.  Выполнение первых рейсов рекомендуем осуществлять под проводкой лоцманов.

До полного выставления плавучей обстановки после ледохода  и включения береговой обстановки  движение в темное время суток не рекомендуется.  Решение о движении в темное время суток капитан должен принимать с учетом  состояния и технического оснащения судна, фактических гидрометеорологических и ледовых условий.

Особое внимание обращаем на усиление контроля  за  соблюдением соответствия осадки судна путевым условиям.

При выходе в Ладожское и Онежское озера следует строго выполнять ограничения, определяемые судовыми регистровыми документами по району плавания, ветру, волнению и ледовым условиям. Загрузка и крепление груза должны  соответствовать требованиям безопасности плавания.

Судовладельцам рекомендуется подготовить береговые службы для осуществления  судоходства в ранний период навигации, привести суда в готовность в соответствии с «Наставлениями по плаванию судов МРФ РСФСР в ледовых и штормовых условиях (НПЛШУ-87)» и  провести инструктаж капитанов судов по выполнению вышеперечисленных рекомендаций, а также  правил пропуска судов через шлюзы при наличии ледовых явлений, принятию мер, исключающих повреждение судов и гидротехнических сооружений.