Корректура части I тома 3 Атласа Единой глубоководной системы ЕЧ РФ

издания 2002 года на начало навигации 2007 г.

| 10 апреля 2007 г. | г. Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| Текст | Стр.7. Раздел «Габариты пути». Первое предложение и таблицу заменить на текст: Габариты судового хода от Санкт-Петербурга до Онежского озера на навигацию 2007 года приведены в таблице. |
|  | Участок водного пути Протяженность участка, км Габариты судового хода, м глубина ширина радиус закругления Река Малая Нева Исток – Тучков мост (1383-1385 км) 2 4,0 70 600 Река Нева Город Санкт-Петербург – город Шлиссельбург (1385-1315 км) 70 4,0 85 600 Ладожское озеро Город Шлиссельбург – устье реки Свирь (1315-1169 км) 146 4,0 85 600 Река Свирь Устье реки Свирь – устье реки Паша (1169-1158 км) Устье реки Паша – поселок Вознесенье (1158-947 км) 11 211 4,0 3,8 85 70 600 600 Онежское озеро Поселок Вознесенье – устье реки Вытегра (947-895 км) 52 4,0 100 700 |
| Текст | Стр.7-8. Раздел «Навигационное оборудование». Подраздел «Сведения о времени действия огней навигационных знаков» дать в новой редакции: 1. В границах Невско-Ладожского района водных путей и судоходства: На трассе Санкт-Петербург – Свирица с 1 августа до конца навигации действуют огни на нижеперечисленных береговых и плавучих знаках: - на всех рейдовых знаках; - на всех знаках «Ориентир», за исключением знака на мысе Святки (1343,4 км); - на буях № 3, 3-А, 4, 8, 9, 13, 15, 21, 25, 32, 35, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 49, 57, 67, 70, 80 на реке Нева и Кошкинском фарватере и на буе без номера на 1345 км в Ивановской заводи; - на буях № 3, 4, 13 на реке Свирь и на Свирском баре. 1.2. Сведения о времени действия огней на навигационных знаках (береговых и плавучих) Ладожского озера помещены в книге № 2002 «Огни и знаки Ладожского озера» издания ГУНиО МО. П р и м е ч а н и е. В перечень (пункт 1) не включены береговые знаки, ограждающие подводные и воздушные переходы, ответственность за которые несут владельцы переходов. 2. В границах Свирского района гидросооружений: 2.1. Огни на знаках действуют с 20 июля до конца навигации. 2.1.1. Навигационные знаки на Нижней Свири: - буи № 20, 21, 24, 27, 28, 31, 34, 38, 42, 35, 39, 45, 48, 51, 52, 56. 57, 59, 61, 71, 68, 70, 74, 89, 86, 93, 97, 90, 101, 94, 96, 107, 109, 102, 104, 106, 115, 110, 112, 114, 123, 120, 124, 126, 130, 135, 138, 141, 142, 146, 150, 157, 161; - знаки «Ориентир» на 1131,0 и 1116,3 км на правом берегу и на 1089,0; 1088,3; 1088,0 и 1087,6 км на левом берегу. 2.1.2. Навигационные знаки на Средней Свири: - буи № 1, 2, 6, 5, 14, 13, 16, 19, 22, 21, 30, 36, 38, 40, 44, 46, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 69, 73; - створные знаки на 1043,1 км на левом берегу; - знаки «Ориентир» на 1068,15; 1064,7; 1064,15; 1063,6; 1062,0; 1057,7; 1056,45; 1053,6; 1051,0; 1049,5; 1044,3 и 1043,9 ки на правом берегу и на 1067,3; 1060,2; 1058,55; 1057,7; 1046,35 и 1046,15 км на левом берегу. 2.1.3. Навигационные знаки на Верхней Свири: - буи № 3, 2, 9, 11, 6, 15, 19, 8, 14, 20, 24, 26, 30, 32, 36, 43, 45, 38, 40, 44, 55, 48,63, 65, 67, 56, 66, 70, 76, 82, 88, 97, 103, 96; - створные знаки на 1041 км на левом берегу; - знаки «Ориентир» на 1034,75; 1032,1 и 1028,3 км на правом берегу и на 1025,3; 1007,25 и 950,85 км на левом берегу. 2.2. Погашены в течение всей навигации: - все рейдовые знаки от 1091,5 до 1039,7 км. П р и м е ч а н и е. В перечень не включены береговые знаки, ограждающие подводные и воздушные переходы, ответственность за которые несут владельцы переходов. |
| Текст | Таблица «Контрольные пункты с обязательным выходом судоводителей на УКВ радиосвязь с диспетчерами движения». Изменить номер канала связи. - Свирский приемный буй – 2(5,9); - Свирица – 2(5,9) ; - Важины – 5(4,7) ; - Вытегорский буй – 3,5,7(5,1). |
| Лист 8 |
| Текст | Раздел «Предупреждения». Поместить пункт 6: «У стрелки Васильевского острова – места разделения Невы на Большую Неву и Малую Неву – между Биржевой площадью и разделительным буем на сваях находится фонтанный комплекс размером 70 на 85 м, который в период навигации ограждается светящими белым и красным буями. Всем судам, за исключением судов, занятых обслуживанием фонтанного комплекса, выходить за кромку судового хода в указанном районе запрещается». |
| Лист 12 |
| 1366,45 км | Правая кромка судового хода. Красную сигару упразднить. |
| Текст | Раздел «Соляной причал ООО «КОНТ». 4 строка сверху. После слов «счалившись бортами», дать «не более 4-х судов в счале». |
| Текст | Раздел «Предупреждения». Пункт 5 дать в следующей редакции: «В связи со строительством второй нитки вантового моста на участке 1364,0-1363,5 км судоводителям следует соблюдать осторожность». |
| Лист 13 |
| 1361,4- 1360,6 км | Три красных сигарообразных буя, расположенных на рейде Усть-Славянка у правого берега, заменить на три неосвещаемых красных буя. |
| 1361,3- 1360,5 км | Три белых сигарообразных буя, расположенных на рейде Усть-Славянка у левого берега, заменить на три неосвещаемых белых буя. |
| Лист 22 |
| 1334,2 км | Левый берег. Границы и знак плотового рейда упразднить. |
| Лист 65 |
| 1074,6 км | Правый берег. Знак «Ориентир» переставить на 1075,0 км. |
| Лист 70 |
| 1057,3 км и 1056,75 км | Левая кромка судового хода. Белые огни на белых буях № 43А и № 43 заменить на зеленые зеленые постоянные. |
| Лист 74 |
| 1045,1 км и 1044,85 км | Левая кромка судового хода. Белые огни на белых сигарообразных буях без номеров заменить на зеленые постоянные. |
| Лист 102 |
| 957,5 км | Левая кромка судового хода. Белый огонь на буе № 101 заменить на зеленый постоянный. |
| Лист 103 |
| 956,45 км и 956,0 км | Левая кромка судового хода. Белые огни на буях № 103 и № 105 заменить на зеленые постоянные. |
| Лист 104 |
| 954,2 км | Левая кромка судового хода. Белый огонь на буе № 107 заменить на зеленый постоянный. |
| Текст | Раздел «Переправа» дать в следующей редакции: «Грузопассажирская паромная переправа, принадлежащая Подпорожскому дорожно-строительному управлению, действует между причалами, расположенными на 949,9 км (левый берег) и 950,15 км (правый берег). Для переправы используется самоходный паром СП-28. На период ремонтных работ вместо СП-28 используется самоходный теплоход-толкач с площадкой – Рт-328, который действует на линии между причалами, расположенными на 950,0 км (левый берег) и 949,95 км (правый берег). Оба судна оборудованы УКВ радиостанциями. При подходе к переправе следует соблюдать особую осторожность. |
| Лист 105 |
| 951,1 км 950,5 км 949,3 км 948,7 км | Левая кромка судового хода. Белые огни на буях № 115, № 117, № 119, № 121 заменить на зеленые постоянные. |
| Лист 106 |
| 948,7 км | Левая кромка судового хода. Белый огонь на буе № 121 заменить на зеленый постоянный. |
| Лоцийные сведения к Листу 106 |
| Текст | Раздел «Диспетчеры движения Свирского РГС и С». 4-я строка сверху. «№ 125 и 126» изменить на «№ 105 и 98». |

Федеральное государственное учреждение

«Волго-Балтийское государственное бассейновое управление

водных путей и судоходства»

190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 37

Корректура части II тома 3 Атласа Единой глубоководной системы ЕЧ РФ

издания 2004 года на начало навигации 2007 г.

| 10 апреля 2007 г. | г. Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| Навигационно-гидрографический очерк |
| Текст | Стр.6. Раздел «Габариты пути». Строка 1. Исправить «2004 год» на «2007 год». Таблицу «Габариты пути» поместить в новой редакции: Участок водного пути Протяженность участка, км Габариты судового хода, м глубина ширина | радиус закругления Волго-Балтийский канал Устье реки Вытегра - шлюз №6 Шлюз №6 - Анненский мост Анненский мост - Курдюг Курдюг – 774 км 774 км – шлюз № 7 Шлюз № 7 - Торово 41 30 33 17 179 67 3,7 3,7 3,7 4,0 4,0 4,0 40 40 40 60 60 80 600 600 600 600 600 600 Новинкинское водохранилище Подход к причалу Девятины 1 4,0 50 500 Рейды Вытегорского РГСиС Подходы к рейдам 6 4,0 40-700 500 Белое озеро Подходы к Белозерску Подходы кк рейду Мондома Онежский канал Белозерский канал 8 34 67 67 2,1 4,0 1,3 1,3 | 30 40 14 14 200 200 150 150 Стр.6-7. Раздел «Навигационное оборудование». Подраздел «Сведения о времени действия огней навигационных знаков». Пункт 1.3. Строка 2. Буй №65 вычеркнуть. Строка 3. Буй №102 вычеркнуть. Пункт 1.4. строка 3. Буй №164 вычеркнуть. |
| Лист 3 |
| 875,5 км | Правая кромка судового хода. Перенести красный буй № 12 на 876,35 км в 100 м справа от оси судового хода. |
| Лист 5 |
| 861,35 км | Левая кромка судового хода. Перенести белый буй № 39 на 861,25 км в 40 м слева от оси судового хода. |
| Лоцийные сведения к листу 6 |
| Текст | Таблица «Воздушные переходы». Строка 3. вычеркнуть. Раздел «Предупреждения». Пункт 6 упразднить. |
| Лист 7 |
| 848,0 км 846,6 км | Правый берег. Знак «Путевой огонь» упразднить. Правая кромка судового хода. Нанести красный буй № 4-А, огонь красный проблесковый. Правый берег. Знак «Путевой огонь» упразднить. Правая кромка судового хода. Нанести красный буй № 6-А, огонь красный проблесковый. |
| Лист 10 |
| Текст | Раздел «Воздушные переходы». Второй абзац, первая строка «824,4 и» вычеркнуть. Строка 2. Исправить «20,1» и «18,8» на «21,8» и «20,5». |
| 824,4 км | Линия связи ликвидирована. Надписи, знаки и условные обозначения вычеркнуть. |
| Лист 23 |
| 700,0 км | Правый берег. Береговой знак километража перенести на левый берег к знаку «Соблюдать надводный габарит». |
| Лист 26 |
| 683,6 км | Левая кромка судового хода. Нанести белый буй № 63-А, огонь белый постоянный. |
| 683,2 км | Левая кромка судового хода. У белого буя № 65 букву «И» вычеркнуть. |
| Лист 28 |
| 662,25 км | Правая кромка судового хода. Красный буй № 102. Букву «И» вычеркнуть. |
| Лоцийные сведения к листу 38 |
| Текст | Раздел «Дополнительный судовой ход». Поместить текст «Заход и выход судов разрешен только в светлое время суток» |
| Лист 38 |
| 1,0-2,6 км | Река Чуровка. На подходах к причалам ООО «Шекснинский КДП» и ОАО «Шекснинский КХП» сигнальные огни на буях упразднить. |
| 0,85 км | Река Чуровка. Левая кромка дополнительного судового хода. В 15 м от кромочного буя в сторону левого берега нанести буй «Знак опасности». Огонь зеленый двух проблесковый. |
| Лоцийные сведения к листу 46 |
| Текст | Раздел «Предупреждения». Пункт 7 вычеркнуть. |
| Лист 46 |
| 544,8 км | Правая кромка судового хода. Красный буй № 164 и букву «И» вычеркнуть. |
| 2,0 км | Река Ягорба. Левый берег. Надпись «слип» и условные обозначения вычеркнуть. |
| Лист 48 |
| Текст | Раздел «Дополнительный судовой ход». Поместить текст «Запрещается заход судов и составов грузоподъемностью более 2000 тонн». |

Федеральное государственное учреждение

«Волго-Балтийское государственное бассейновое управление

водных путей и судоходства»

190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 37

Корректура к картам рек Волхов,

Ловать, Мста и озеро Ильмень на начало навигации 2007 г.

| 10 апреля 2007 г. | г. Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| Река Волхов |
| Навигационно-гидрографический очерк |
| Текст Текст | Стр.8. Раздел «Габариты пути». Абзац 1. Первое предложение заменить на следующий текст: «Гарантированные габариты судового хода на участках: Исток (озеро Ильмень) - поселок Пчева – глубина 1,95 м, ширина 50 м, радиус закругления 500 м. Поселок Пчева-Н.Б. Волховского шлюза – глубина 1,95 м, ширина 40 м, радиус закругления 500 м.» Стр.8. Раздел «Навигационная информация». Второй абзац. Строка 4. Слова «…судоходной инспекции по Северо-Западному бассейну» заменить на «…Северо-Западного Управления Госнадзора на ВВТ». |
| Лист 3 |
| 212,2 км | Правый берег. На левом берегу ручья Донец изменить в надписи «Место базирования бригад» №4 на №3. |
| Лист 4 |
| 206,7 км | Левый берег. У знака, обозначающего водозабор дать надпись «Водозабор ОАО «Акрон». |
| Лист 31 |
| 73,3 км | Правый берег. Изменить в надписи «Место базирования бригады» №3 на №2. |
|  | Лист 45 |
|  | Береговую обстановку из категории светящей перевести в несветящюю. |
|  | Лист 46 |
|  | Плавучую и береговую обстановку из категории светящей перевести в несветящюю. |
|  | Лист 47 |
|  | Плавучую обстановку из категории светящей перевести в несветящюю. |
|  | Озеро Ильмень |
|  | Раздел «Лоцийные сведения по озеру Ильмень». Подраздел «Габариты пути». Слово «Гарантированные» вычеркнуть. |
|  | Река Ловать |
|  | Стр. 7. Раздел «Габариты пути». Слово «Гарантированные» вычеркнуть. |
|  | Стр. 7. Раздел «Навигационное оборудование». Абзац 1. первое предложение заменить на «Береговые и плавучие средства навигационного оборудования на участке реки Ловать 0-39 км и на участке реки Полисть 0-19 км обеспечивают движение судов только в светлое время суток и соответствуют Госстандарту на навигационные знаки внутренних водных путей РФ.» |
|  | Стр. 7. Раздел «Навигационное оборудование». Абзац 2. Слово «светящий» заменить на «неосвещаемый». |
|  | Стр.7. Раздел «Навигационное оборудование». «Навигационное оборудование». «Навигационное оборудование». Абзац 5. Строка 2. после слова «…бригада» дать №4. Т/х «Ворон» заменить на т/х «Кайра». |
|  | Стр.7. Раздел «Навигационная информация». Абзац 2. Слова «…Судоходной инспекции» заменить на «в Новгородский линейный отдел Северо-Западного Управления Госнадзора на ВВТ» |
|  | Река Мста |
|  | Лист 1 |
| Текст | Разместить текст: «Воздушный переход ЛЭП расположен на 3,1 км, его высота 11,6 м от проектного уровня и 5,8 м от расчетного уровня.» |
|  | Лист 3 |
| 23,6 км | Нанести воздушный переход, границы охранной зоны и береговые навигационные знаки. |
| Текст | Разместить текст: «Воздушный переход ЛЭП расположен на 23,6 км, его высота 14,0 м от проектного уровня и 8,2 м от расчетного уровня.» |
|  | Лист 4 |
| Текст | Разместить текст: «Воздушные переходы ЛЭП расположены на 27,8 км и 31,9 км. Их высота соответственно 12,0 м и 15,8 м от проектного уровня 6,2 м и 10,0 м от расчетного уровня.» |
| 24,6 км | Воздушный переход ЛЭП убрать. |
| 31,5 км | Воздушный переход ЛЭП убрать. |
| Текст | Разместить текст: «Мост, расположенный на 25,0 км имеет 4 пролета, судоходным является второй от левого берега. Ширина судового хода в пролете 40 м, высота пролета в пределах судового хода 12,7 м от проектного уровня и 7,0 м от расчетного уровня.» |
| Текст | Разместить текст: «Мост, расположенный на 31,7 км имеет 4 пролета, судоходным является второй от левого берега. Ширина судового хода в пролете 40 м, высота пролета в пределах судового хода 13,9 м от проектного уровня и 7,1 м от расчетного уровня.» |

Федеральное государственное учреждение

«Волго-Балтийское государственное бассейновое управление

водных путей и судоходства»

190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 37