РЕКОМЕНДАЦИИ

к мероприятиям по движению крупногабаритных и нестандартных

судов и составов

Габариты внутренних водных путей Северо-Западного бассейна позволяют осуществлять свободное движение судов и составов с габаритами, не превышающими следующие:

длина – 140,0 м

ширина - 16,96 м

осадка - 3,45 м при транзитном движении на трассе Череповец - Санкт-Петербург при проектных уровнях воды и может меняться в зависимости от фактических уровней. Высота - в соответствии с правилами плавания.

- Если габариты судов и составов превышают указанные габариты или они имеют
существенные особенности, которые необходимо учитывать при движении в Волго-
Балтийском бассейне, движение таких судов и составов, если они не включены в
«Типовые схемы формирования составов в границах ВБВП», допускается согласно
«Правилам плавания по ВВП» пункт 42, по особому разрешению, выдаваемому ГБУ
«Волго-Балт» по согласованию с СЗБУГН на ВВТ.

- Движение таких судов и составов осуществляется при обязательном лоцманском
обеспечении лоцманами, имеющими лоцманские удостоверения на право проводки,
выданные комиссией Северо-Западного бассейна в установленном порядке. Если длина
судов и составов превышает 150,0 м, такие суда и составы должны следовать под
проводкой лоцманов первого класса.

- Особое разрешение оформляется в виде специальных МЕРОПРИЯТИЙ,
разрабатываемых судовладельцами для движения на затруднительных участках с учетом
имеемых габаритов судов или составов, их особенностей, требований руководящих
документов и хорошей практики судовождения.

- Движение таких судов и составов допускается при обязательном нахождении
лоцмана на мостике на следующих участках (километраж согласно Атласа ЕГС том 3): 1365-1302 км, 1173-1040 км, 985-946 км, 894-758 км, 719-653 км, 597-540 км. На остальных участках Волго-Балтийского водного пути согласно «Положению о
лоцманской службе и лоцманской проводке судов по ВВП РФ» движение допускается при
наличии на мостике двух судоводителей, один из которых капитан или первый штурман
(старший помощник), имеющие отметку в рабочем дипломе на право плавания в данном
районе обязательной лоцманской проводки. Если такое подтверждение отсутствует,
капитан должен для обеспечения безостановочного движения заказать двух лоцманов.

Настоящие Рекомендации является неотъемлемой частью мероприятий.

СЗ БУГН на ВВТ

26.04.2007 года

/Атлашкин Д.Ю./

ГБУ «Волго-Балт»

/Николаев В.К./

.25.04.2007 года